## Slide 1
통신 문서_화상모터제어
작성자 : 윤주승
2022.09.08

## Slide 2
■ 기본정보
TCP/IP 를 이용해서 메시지를 주고 받음
운영(HBS) 측이 Client 가 되고, AXT 는 Server 가 되어 연결
메시지 구조
  시작은 0x02, 끝은 0x03 으로 ASCII로 구분
STX (0x02) | Data | ETX(0x30)
 | Data는 구분자, 명령로 구성 구분자 : HToA : HBS 에서 AXT 로 보내는 명령 AToH : AXT 에서 HBS 로 보내는 명령 구분자와 명령은 “.” 로 분리 | 
내용 | HBS -> AXT | AXT -> HBS | 내용
구분자 | HToA | AToH | 
모션 호밍 | HOMING | HOMING.OK HOMING.NG | 성공 실패
Model 변경 | CHANGE.[MODELNAME] | CHANGE.[MODLENAME].OK CHANGE.[MODLENAME].NG | 성공 실패
Filter 변경 | FILTER.[ACTIVEID].[NUMBER] ACTIVEID(01, 02), NUMBER(01, 02, 03, 04) | FILTER.[ACTIVEID].[NUMBER].OK FILTER.[ACTIVEID].[NUMBER].NG | 성공 실패
이동 명령 | ZOOM.[ACTIVEID].[NUMBER] | ZOOM.[ACTIVEID].[NUMBER].OK ZOOM.[ACTIVEID].[NUMBER].NG | 성공 실패

## Slide 3
■ 예시
Model 변경
Model DG4_R00 로 변경 HToA.CHANGE.DG4_R00 ->
<- AToH.CHANGE.DG4_R00.OK
Filter 변경
Active01 Filter 1로 이동, HToA.FILTER.A1.02 ->
<- AToH.FILTER.A1.02.OK
Active02 Filter 1로 이동, HToA.FILTER.A2.02 ->
<- AToH.FILTER.A2.02.OK
Active01 Filter 0로 이동, HToA.FILTER.A1.01 ->
<- AToH.FILTER.A1.01.OK
Active02 Filter 0로 이동, HToA.FILTER.A2.01 ->
<- AToH.FILTER.A2.01.OK
이동 명령
Active01 ZOOM 현재위치에서 0.100mm 이동,
HToA.ZOOM.A1.0.100 ->
<- AToH.ZOOM.A1.0.100.OK
Active01 ZOOM 현재위치에서 -0.100mm 이동,
HToA.ZOOM.A1.-0.100 ->
<- AToH.ZOOM.A1.-0.100.OK
Active02 ZOOM 현재위치에서 0.100mm 이동,
HToA.ZOOM.A2.0.100 ->
<- AToH.ZOOM.A2.0.100.OK
Active02 ZOOM 현재위치에서 -0.100mm 이동,
HToA.ZOOM.A2.-0.100 ->
<- AToH.ZOOM.A2.-0.100.OK