## Slide 1
분판 Cell AGING & 검사기 (알파설비)
SW 대응 자료
작성자 : SW개발4팀

## Slide 2
No. | 날짜 | 내용 | 작성자
1 | 2021.12.13 | 연결 구성 | 윤주승
2 | 2021.12.13 | SW 구성 | 윤주승
3 | 2021.12.13 | LOG 구성 | 윤주승
4 | 2021.12.13 | MCC Chart | 윤주승
5 | 2021.12.13 | 운영 시나리오 | 윤주승
6 | 2021.12.13 | 매뉴얼 동작 기능 정리 | 윤주승
7 | 2021.12.13 | Auto Change I/O 정리 | 윤주승
8 | 2021.12.14 | PC 표준 사양 | 윤주승
9 | 2021.12.14 | 축 방향 정보 | 윤주승
10 | 2022.01.11 | Probe 교체 시퀀스 | 윤주승
11 |  |  | 
12 |  |  | 
13 |  |  | 
14 |  |  | 
15 |  |  | 
16 |  |  | 
17 |  |  | 
18 |  |  | 
■ History

## Slide 3
■ 연결 구성
운영 PC(WIN10)
화질1 PC(WIN10)
화질2 PC(WIN10)
시야각1 PC(WIN10)
시야각2 PC(WIN10)
색이상1 PC(WIN10)
색이상2 PC(WIN10)
특성2 PC(WIN10)
PLC
MOTION Controller
Align / Review CCD
EFU
LED Controller
특성 / PG PC(WIN10)
특성1 PC(WIN10)
CIM PC(WIN10)
SEM Controller
Serial Multi Port
Serial Port
CC-Link
센서
릴레이
실리더
램프
Stage(44Axis)
POE LAN
CCD
CCD
CCD
CCD
CCD
CCD
PG
MUX
GigaE LAN
온도센서
Safety PLC
VCR 모듈
SACC
Touch Monitor
LCR / TSP PC(WIN10)

## Slide 4
■ 연결 구성 - 네트워크 연결
운영 PC(WIN10)
Align / Review CCD
POE LAN
Serial Port
CIM PC(WIN10)
MOTION Controller
GigaE LAN
LED Controller
CC-Link
Indexer PC
CC-Link(Master)
EFU
Serial Multi Port
온도센서
화질 PC(2대)
시야각PC(2대)
색이상PC(2대)
특성 / PG PC
PG 9EA(점등 5EA, Aging 4EA)
MOXA
특성 측정PC(2대)
GigaE LAN
SEM Controller
Safety PLC
PLC
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
LCR / TSP PC
DFS Server
GigaE LAN
GigaE LAN
GigaE LAN
GigaE LAN
GigaE LAN
MOXA
TSP 보드
X-Ray Ionizer

## Slide 5
■ 연결 구성 – Ethernet
운영 PC(WIN10)
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
내부 HUB(8Port)
CIM PC(WIN10)
PLC
SACC Teach Panel
Align / Review CCD
MOTION Controller
SEM Controller
Safety PLC

## Slide 6
■ 연결 구성 – Ethernet
운영 PC(WIN10)
화질 PC(2대)
시야각PC(2대)
색이상PC(2대)
특성 / PG PC
특성 측정PC(2대)
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
LCR / TSP PC
내부 HUB(8Port)
원장 PC(OCP 설비 대응 시)
내부 HUB(8Port)
CIM PC(WIN10)

## Slide 7
■ 연결 구성 – PG 연결
화질 PC(2대)
시야각PC(2대)
색이상PC(2대)
특성 / PG PC
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
LCR / TSP PC
PG 우측
NAME | 시리얼 PORT
PG ->화질1 | 4
PG ->화질2 | 5
PG ->시야각1 | 6
PG ->시야각2 | 7
PG ->색이상1 | 8
PG ->색이상2 | 9
PG ->LCR | 10
PG ->TSP | 11
특성1-> PG | 12
특성2-> PG | 13
PG -> 특성1 | 14
PG -> 특성2 | 15
NAME | 시리얼 PORT
화질 ->PG | 2
NAME | 시리얼 PORT
시야각 -> PG | 2
NAME | 시리얼 PORT
색이상 -> PG | 2
NAME | 시리얼 PORT
LCR -> PG | 1
TSP -> PG | 2
NAME | 시리얼 PORT
TSP PC -> TSP보드1 | 
TSP PC -> TSP보드2 | 
TSP PC -> TSP보드3 | 
TSP PC -> TSP보드4 | 
TSP PC -> TSP보드5 | 
TSP PC -> TSP보드6 | 
TSP PC -> TSP보드7 | 
TSP PC -> TSP보드8 | 
TSP PC -> TSP보드9 | 
MOXA Nport5610-16Port
TSP 보드
MOXA Nport5610-8-DT
MOXA Nport5610-8-DT
PG 좌측

## Slide 8
■ 연결 구성-운영 PC / CIM PC
운영 PC(WIN10)
Align / Review CCD
POE LAN
Serial Port
MOTION Controller
GigaE LAN
LED Controller
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
GigaE LAN
GigaE LAN
CIM PC(WIN10)
EFU
Serial Multi Port
온도센서
GigaE LAN
SEM Controller
Safety PLC
DFS Server
X-Ray Ionizer
GigaE LAN
GigaE LAN
GigaE LAN
GigaE LAN

## Slide 9
■ 연결 구성 - 특성 / PG PC
특성 / PG PC(WIN10)
Serial Multi Port
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
GigaE LAN
GigaE LAN
GigaE LAN
특성 측정PC
GigaE LAN
특성 측정PC
MOXA Nport5610-8-DT
MOXA Nport5610-8-DT
GigaE LAN
NAME | 시리얼 PORT
PG ->화질1 | 4
PG ->화질2 | 5
PG ->시야각1 | 6
PG ->시야각2 | 7
PG ->색이상1 | 8
PG ->색이상2 | 9
PG ->LCR | 10
PG ->TSP | 11
특성-> PG | 12
PG -> 특성 | 13

## Slide 10
■ 연결 구성 – LCR / TSP PC
LCR / TSP PC(WIN10)
Serial Port
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
GigaE LAN
GigaE LAN
NAME | 시리얼 PORT
TSP PC -> TSP보드1 | 
TSP PC -> TSP보드2 | 
TSP PC -> TSP보드3 | 
TSP PC -> TSP보드4 | 
TSP PC -> TSP보드5 | 
TSP PC -> TSP보드6 | 
TSP PC -> TSP보드7 | 
TSP PC -> TSP보드8 | 
TSP PC -> TSP보드9 | 
MOXA Nport5610-16Port
NAME | 시리얼 PORT
LCR -> PG | 1
TSP -> PG | 2

## Slide 11
운영 PC
화질 PC
화질 PC
특성 / P/G PC
특성측정 PC
원장 PC
원격 PC
시야각 PC
KVM(4CH)
KVM(4CH)
KVM(4CH)
KVM(4CH)
24” 모니터_1
24” 모니터_4
24” 모니터_2
24” 모니터_3
LCR / TSP PC
색이상 PC
■ 연결 구성 - 모니터 구성
CIM PC
색이상 PC
시야각 PC
특성측정PC
추후 OCP#3호기 개조 시 원격,원장 PC 추가 필요
Z키보드,마우스
Z키보드,마우스
KVM 스위치
Z KVM 스위치

## Slide 12
■ 연결 구성 - 모니터 구성
화질 PC
시야각 PC
운영 PC
특성 / P/G PC
특성측정 PC
LCR / TSP PC
CIM PC
색이상 PC
(면계측)
품명 | 규격 | 개수
KVM 스위치 | US224 | 3
KVM | CS1794(4Port) | 4

## Slide 13
Head 1
HBS
對 外 秘
■ SW 구성
운영 프로그램
Head 2
화질 1
색이상 1
시야각 1
특성 1
LCR(ELP SW)
측정 PG
(ELP SW)
화질 2
색이상 2
시야각 2
TSP(ELP SW)
CIM SW
FDC / Sensor / MCC
DFS Uploader
CIM 외주 진행 시 DFS 외주 업체 진행
(내부 진행 시 개발 필요)
특성 2
특성
AGING PG
(ELP SW)

## Slide 14
운영 프로그램
對 外 秘
■ SW구성- 운영 프로그램
MAIN
DLL
DLL
RECIPE
DATA
ALARM
SACC
MCC

## Slide 15
분류 | 소분류 | 파일명 | 설명
ALARM | Event | Door_YYYYMMDD.log | Door IO Alarm Log
 |  | emergency_button_YYMMDD.log | EMS IO Alarm Log
 | Sensor | sensor_Smoke_YYYYMMDD.log | Smoke IO Alarm Log
 |  | sensor_temperature_YYYYMMDD.log | 온도 IO Alarm Log
동작 | OLog | OLOG_YYYYMMDD.log | 버튼 조작 Log
 | DLog | DLOG_YYYYMMDD.log | 설비 동작 Log
 | Align | ALIGN_YYYYMMDD.log | Align 동작 Log
 | Measure | MEASURE_YYYYMMDD.log | 측정 동작 Log
 | Stage | STAGE_YYYYMMDD.log | Stage 상태 변경 Log
 | SACC | SACC_YYYYMMDD.log | SACC 동작 Log
통신 | 화질 | 화질검사1_YYYYMMDD.log / 화질검사2_YYYYMMDD.log | 화질 SW 와 통신 Log
 | 색이상 | 색이상1_YYYYMMDD.log / 색이상2_YYYYMMDD.log | 색이상 SW 와 통신 Log
 | 시야각 | 시야각1_YYYYMMDD.log / 시야각2_YYYYMMDD.log | 시야각 SW 와 통신 Log
 | PG | PG_YYYYMMDD.log | PG SW 와 통신 Log
 | 특성 | 특성검사_YYYYMMDD.log | 특성 SW 와 통신 Log
 | TSP | TSP_YYYYMMDD.log | TSP SW 와 통신 Log
 | LCR | LCR_YYYYMMDD.log | LCR SW 와 통신 Log
 | CIM | CIM_YYYYMMDD.log | CIM SW 와 통신 Log
제어 | 모션 | MOTION_YYYYMMDD.log | 모션 동작 Log
 | IO History | PLC_READ_YYYYMMDD.log | IO Read Log
 |  | PLC_WRITE_YYYYMMDD.log | IO Write Log
 |  | ProbeCard_YYYYMMDD.log | PLC에 등록된 PROBE ID Log
 | LED 컨트롤러 | Light_YYYYMMDD.log | LED 컨트롤러 제어 Log
Tact Time | Tact Time | TLOG_YYYYMMDD.log | 일별 Tact Time Log
 | Tact Time History | tact_time_history_YYYYMMDD_HHMMSS.csv | 측정 Tact Time Log
 | Tact Time History | Tact_Time_YYYYMMDD.log | Stick 당 검사 Log
■ LOG 구성

## Slide 16
對 外 秘
■ LOG 구성 - TLOG

## Slide 17
■ MCC Chart

## Slide 18
■ 운영시나리오
초기화
3.화질 Z Homing
4. Probe Z Homing -> Done
5. Stage X / Y Homing
7.나머지 Homing(Life Pin 제외)
6. Probe Homing
2.시야각 Z Homing
1.If (Life Pin Down)
Not Down
Homing Done
Move Safety
Stage 상태 확인
Ready 상태로 변경
Life Pin Homing -> Done
Life Pin Homing -> Done
Measure 상태
Load 상태
진행
나머지
알람
Probe1 XS Homing -> Done
Probe3 XS Homing -> Done
Probe2 XS Homing -> Done
Probe4 XS Homing -> Done
Probe5 XS Homing -> Done
Probe Y / Theta Homing
Homing Done
2
1
3
4
5
7
6
7

## Slide 19
■ 운영시나리오 – 이동 시 Interlock
화질 / 시야각 Gantry 이동
화질 / 시야각 Gantry / Z 위치 센서
시야각 Gantry 위치 센서
시야각 Z축 위치에 따라 Probe 이동 금지 추가
화질 / 시야각 Gantry 간격 확인(최소 Gap 설정)
Probe 이동 범위 확인
기본 이동
Clamp Not Down
Probe Not Uncontacted
Life Pin Not Down
Probe 이동
5개 간격 확인(최소 Gap 설정)
기본 이동 인터락 확인
화질 / 시야각 Z축 위치 확인
시야각 감지 1개(loading)
화질 감지 1개(loading)
측정 Probe 충돌방지를 위해 위치 감지 도그 요청)
충돌 방지를 위한 댐퍼 설치(광학계 미 충돌)
Probe 사이로 시야각 광학계 이동 불가
Review CCD 2개 에서 4개로 각 Gantry 에 2개씩 장착
시야각 Review CCD : 글라스 얼라인, 측정 Probe 확인
화질 Review CCD : Aging Probe 확인
Probe 높이를 감안해서 Review CCD는 350mm 높이에서 볼 수 있는 렌즈 선정
일정 위치 이하일 경우 Probe 이동 금지
Probe 이동 범위
Probe 감지 도그 추가(Loader / Glass 충돌 방지)

## Slide 20
■ 운영시나리오 – 원점 셋팅
원점 셋팅
Sample Plate / Review(Align)CCD 동일 원점 셋팅
Review CCD / Probe Pin 원점 셋팅(5개 동일하게)
Review / 시야각 원점 셋팅
Review / 특성(0/90), 화질, 색이상 원점 셋팅
Safety 위치

## Slide 21
■ 운영시나리오 – SACC
SACC
SACC 위치 지정 센서
Get Pos : 설비내 Probe 탈착 위치
Put Pos : Buffer안으로 Probe 내려 놓는 위치
Wait Pos : Buffer Shutter Open 대기 위치(확인 필요, Get / Wait 같이 사용할 수 있음)
SACC 교체
레시피에 등록된 Probe ID와 현재 Probe ID와 비교하여 다른 경우 교체 동작
측정 Probe 에서 Aging Probe 로 교체
SACC 교체 시퀀스 확인
Probe 교체 후 Probe Align 진행
Probe X, Y, Theta 변경 값 파일로 기록
동작 순서
변경할 Probe 확인
SACC Probe 반입 버퍼로 이동
설비 내 Probe 떼기
설비 Probe SACC 반출 버퍼로 이동
설비 반입 버퍼로 이동 Probe 반입
설비 내 Probe 붙이기
Probe Align 동작
좌표 이동
CCD / LED 제어
Vision 패턴 검색
보정 계산
보정 값 이동
Margin 확인, 실패 시 반복 (패턴 검색->보정 계산->보정 값 이동)

## Slide 22
■ 운영시나리오 - 상태 변경
Load 상태 변경
Unload상태 변경
PLC 상태 확인
PLC 상태 확인
Clamp / Vacuum 제어
Life Pin Up 제어
Meas 상태 변경
Life Pin Down 제어
PLC 명령 제어(Ready to Load)
Clamp / Vacuum 제어
PLC 상태 확인
PLC 상태 확인
PLC 명령 제어(Meas to Ready)
PLC 명령 제어(Meas to Ready)
Clamp / Vacuum 제어
Life Pin Up 제어

## Slide 23
■ 운영시나리오 – Glass Align
Align 좌표 이동
Align
Align 동작
Glass / Review CCD 이동
Vision 패턴 검색
CCD / Lamp 제어
보정 계산
보정 값 이동
Margin 확인, 실패 시 반복 (패턴 검색->보정 계산->보정 값 이동)
Probe Contact
Clamp down

## Slide 24
■ 운영시나리오 – Glass 검사
Aging
Glass Contact 위치 확인
Contact
검사 시작
검사 종료
Un-Contact
Glass / 헤드 이동
특성 / 화질 / 시야각 / 색이상 / LCR / TSP
Glass / 헤드 이동
Glass Contact 위치 확인
Contact
검사 시작
검사 종료
Un-Contact
검사
Vision 패턴 검색

## Slide 25
■ 운영시나리오
변경할 Probe 확인
Auto Change Probe
SACC Probe 반입 버퍼로 이동
설비 내 Probe 떼기
설비 Probe SACC 반출 버퍼로 이동
설비 반입 버퍼로 이동 Probe 반입
설비 내 Probe 붙이기
Probe Align 동작
좌표 이동
CCD / LED 제어
Vision 패턴 검색
보정 계산
보정 값 이동
Margin 확인, 실패 시 반복 (패턴 검색->보정 계산->보정 값 이동)

## Slide 26
■ Manual 동작
Load 상태 변경
Align
Align 좌표 이동
검사
Unload상태 변경
Aging
이동
Auto Change Probe
PLC 명령 제어
Clamp / Vacuum 제어
Life Pin Up 제어
Meas 상태 변경
Life Pin Down 제어
PLC 명령 제어
Clamp / Vacuum 제어
CCD / Lamp 제어
Align 동작
Glass Contact 위치 확인
Contact
검사 시작
검사 종료
Un-Contact
Glass / 헤드 이동
특성 / 화질 / 시야각 / 색이상 / LCR / TSP
Glass / 헤드 이동
Glass Contact 위치 확인
Contact
검사 시작
검사 종료
Un-Contact

## Slide 27
Probe 센서 정리

## Slide 28
對 外 秘
■ Auto Change – UNIT Z 센서 위치
STAGE
UZ
UZ
UZ
AC
UZ
AC
STAGE
UZ0 PRE-GLASS CONTACT
(PROBE UNIT MIDDLE POS)
2. UZ0 GLASS CONTACT
(PROBE UNIT DOWN POS)
3. UZ0 PRE-AUTO CHANGE ARM CONTACT
(PROBE UNIT UP POS)
4. UZ0 AUTO CHANGE ARM CONTACT
AC
1.PRE-GLASS Contact : UZ가 GLASS에 Contact 전 위치(UZ호밍 후 기본 위치)
> Contact 에서 5~10mm 위에 위치, 측정 시 Probe 이동시간 단축
2. GLASS Contact : GLASS Contact 위치
>Glass Contact 확인
3. PRE-AUTO CHANGE ARM CONTACT : Auto Change 가 Probe 밑으로 지나갈 수 있도록 UZ가 Home 센서 근처로 이동
> AC 이동시 Probe 와 간섭이 없으면 PRE-GLASS Contact 센서와 같이 사용가능
4. AUTO CHANGE ARM CONTACT : Probe 교체를 위한 Probe가 AC ARM 에 올려진 높이
> PRE-GLASS Contac 위치와 Auto Change Arm contact 위치가 차이가 없으면 같이 사용가능
Z축 높이
-20
0
10

## Slide 29
對 外 秘
■ Auto Change – AC 센서 위치
UZ
AC
UZ
AC
1. X3 PUT/GET POS.(From/To UNIT Z)
2. X3 SAFETY POSITION
3. X3 PUT/GET POS.(From/To SACC)
AC
1. PUT /GET (From / To UNIT Z) : Probe 교체 시 Unit Z 아래 위치
> 설비에서 Probe 교체 위치
> SDC 분판 CELL 설비 Probe 도 이동하기에 Probe 위치 센서도 필요 / AC & Probe 모두 감지시 Probe 탈 부착 진행
2. SAFETY : 설비 측정 시 간섭 없는 위치
> SACC Shutter Open 대기 위치 같이 사용
3. PUT /GET (From / To SACC) : SACC 버퍼 내부로 AC 가 들어간 위치
> SACC에서 Probe 교체 위치
Z축 높이
-20
0
10
UZ
SACC
STAGE

## Slide 30
I/O | Description | PLC Coment | M-Memory |  | I/O | Description | PLC Coment | M-Memory | 
BOE B11 OCP(2018) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X1050 | PROBE UNIT UP POS. | Probe Unit Up Pos. | M4410 |  | X104C | X3 Probe Put Position | X3 Probe Put Position | M4205 | 
X1051 | PROBE UNIT MIDDLE POS. | Probe Unit MidPos. | M4411 |  | X104D | X4 Probe Put Position | X4 Probe Put Position | M4206 | 
X1052 | PROBE UNIT DOWN POS. | Probe Unit DownPos. | M4412 |  | X104E | X3 Probe Get Position | X3 Probe Get Position | M4207 | 
 |  |  |  |  | X104F | X4 Probe Get Position | X4 Probe Get Position | M4208 | 
 |  |  |  |  | X101E | X3 SAFETY POSITION 01 | X3 Safe Position | M4230 | 
 |  |  |  |  | X101F | X4 SAFETY POSITION 01 | X4 Safe Position | M4231 | 
하문천마 OCP(2021) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X1050 | UZ0 PRE-AUTO CHANGE ARM CONTACT |  | M4360 |  | X104C | X3 PUT/GET POS.(From/To UNIT Z) |  | M4342 | 
X1051 | UZ0 AUTO CHANGE ARM CONTACT |  | M4361 |  | X104D | X4 PUT/GET POS.(From/To UNIT Z) |  | M4347 | 
X1052 | UZ0 PRE-GLASS CONTACT |  | M4362 |  | X104E | X3 PUT/GET POS.(From/To PACC) |  | M4343 | 
X1053 | UZ0 GLASS CONTACT |  | M4363 |  | X104F | X4 PUT/GET POS.(From/To PACC) |  | M4348 | 
 |  |  |  |  | X101E | X3 SAFETY POSITION |  | M4340 | 
 |  |  |  |  | X101F | X4 SAFETY POSITION |  | M4345 | 
BOE B11 ICP(2018) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X10E0 | UNIT Z UZ0 UP | UZ0 Up | M4410 |  | X10D8 | X4 PUT/GET READY POS.(From/To UNIT Z) | X4 Probe Ready Position | M4205 | HOME
X10E1 | UNIT Z UZ0 DOWN | UZ0 Down | M4411 |  | X10D9 | X4 PUT/GET POS.(From/To UNIT Z) | X4 Probe Put Position | M4206 | PROBE UNIT
X10E2 | UNIT Z UZ1 UP | UZ1 Up | M4412 |  | X10DA | X4 PUT/GET POS.(From/To PACC) | X4 Probe Get Position | M4207 | SACC
X10E3 | UNIT Z UZ1 DOWN | UZ1 Down | M4413 |  | X10EE | X4 SAFETY POSITION 01 | X4 Safe Position | M4203 | SAFETY
 |  |  |  |  | X10EF | X5 SAFETY POSITION 01 | X5 Safe Position | M4204 | SAFETY
■ Auto Change – PLC Memory Map

## Slide 31
PC 사양 정리

## Slide 32
■ SDC PC 표준 사양

## Slide 33
■ SDC PC 표준 사양 – CIM / 제어 / 기타

## Slide 34
■ SDC PC 표준 사양 – VISION

## Slide 35
■ PC 사양
구분 | Head당 40 TB(10TB*4) 적용 시 | Head당 128 TB(16TB*8) 적용 시
면계측 검사 PC(2대) | ₩ 4,400,000 | ₩ 8,800,000
화질 PC(2대) | ₩ 4,400,000 | ₩ 8,800,000
시야각 PC(2대) | ₩ 4,400,000 | ₩ 8,800,000
증가 금액 | ₩ 13,200,000 | ₩ 17,600,000
BOM 작성시 Head당 16 TB(4TB*4)
  Head 1개로 90 일 기준 28TB 예상
    Glass 당 저장 Data 10GB 기준
  2 Head 이므로 Head 당 16TB로 적용

## Slide 36: * 등각도-FRONT
SP_X1
SP_X2
제어방향 (-)
■ 축 방향 정보

## Slide 37: * 등각도-FRONT
X4
X5
X6
X8
X10
X12
X7
X9
X11
X13
PY0
PY1
PY2
PY3
PY4
제어방향 (-)
제어방향 (-)
■ 축 방향 정보

## Slide 38: * 등각도-FRONT
PYAW0
PYAW1
PYAW2
PYAW3
PYAW4
UZ0
UZ1
UZ2
UZ4
UZ6
UZ8
UZ3
UZ5
UZ7
UZ9
제어방향 (-)
제어방향 (-)
■ 축 방향 정보

## Slide 39
Probe 교체 시퀀스

## Slide 40
對 外 秘
■ Auto Change – Loading Probe Card
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 이동 Path
AC 이동 Path
Probe 가져오기
> 준비 동작
1. Auto Changer Arm에 Probe 감지센서 확인
2. Auto Changer 위치 센서 확인(대기 위치)
3. Auto Changer Z축 이동(Down 센서 감지)
> SACC I/F 동작
1. Probe가 Buffer로 이동
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 41
對 外 秘
■ Auto Change – Loading Probe Card
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 이동 Path
AC 이동 Path
Probe 가져오기
> 동작
1. Auto Changer Z축 이동(Down 센서 감지)
2. Auto Changer 위치 센서 확인(SACC 교체 위치)
3. Auto Changer Arm에 Probe 감지센서 확인(감지 확인)
> SACC I/F 동작
1. SACC Shutter Open
2. Probe가 Auto Changer 에 안착 확인
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 42
對 外 秘
■ Auto Change – Loading Probe Card
Probe 이동 Path
AC 이동 Path
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 가져오기
> 동작
1. Auto Changer Z축 이동(Down 센서 감지)
2. Auto Changer Arm에 Probe 감지센서 확인(감지 확인)
3. Auto Changer 위치 센서 확인(대기 위치)
> SACC I/F 동작
1. Load 완료 동작
2. SACC Shutter Close
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 43
對 外 秘
■ Auto Change – Loading Probe Card
Probe Base 이동 Path
AC 이동 Path
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 장착
> 동작
1. Auto Changer Arm에 Probe 감지센서 확인(감지 확인)
2. Auto Changer 위치 센서 확인(Probe 교체 위치)
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 44
對 外 秘
■ Auto Change – Loading Probe Card
Probe Base 이동 Path
AC 이동 Path
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 장착
> 동작
1. Auto Changer Arm에 Probe 감지센서 확인(감지 확인)
2. Auto Changer 위치 센서 확인(Probe 교체 위치)
3. Probe Base 위치 센서 확인(Probe 교체 위치)
4. Auto Changer Z축 이동(Up 센서 감지)
5. Probe Base Zero lock
6. Probe Base Probe 감지 센서 확인(감지)
7. Probe Base Clamp lock
8. Probe Base PCB lock
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 45
對 外 秘
■ Auto Change – Loading Probe Card
Probe Base 이동 Path
AC 이동 Path
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 장착
> 동작
1. Auto Changer Z축 이동
2. Auto Changer Arm에 Probe 감지센서 확인(감지 확인)
3. Auto Changer Z축 이동(Down 센서 감지)
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 46
對 外 秘
■ Auto Change – Loading Probe Card
Probe Base 이동 Path
AC 이동 Path
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 장착
> 동작
1. Auto Changer 위치 센서 확인(대기 위치)
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 47
對 外 秘
■ Auto Change – Probe Align
Probe Base 이동 Path
AC 이동 Path
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe Align
> 동작
1. Align CCD 이동
2. Pattern 매칭 동작
3. Pattern Centering 진행, 보정 값 기록
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 48
對 外 秘
■ Auto Change – Probe Align
Camera |  |  |  | Lens |  |  |  | F.O.V | 
Model | acA1300-30gc |  |  | Model | TCL1.0X-113D-ST |  |  | 4.85 x 3.62 | mm
Sensor Type | CCD |  |  | Mag. | 1 | x |  |  | 
Pixel Size | 3.75 | um |  | W.D | 113 | mm |  |  | 
해상도 | 1294 x 964 | px |  | D.O.F | 1.66 | um |  |  | 
Sensor Size | 4.85 x 3.62 | mm |  | F/# | 20.8 |  |  |  | 
Frame Rate | 30 | fps |  |  |  |  |  |  | 
Mono/Color | Color |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 49
對 外 秘
■ Auto Change – Unloading Probe Card
Probe Base 이동 Path
AC 이동 Path
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 탈착
> 동작
1. Auto Changer 위치 센서 확인(Probe 교체 위치)
2. Auto Changer Arm에 Probe 감지센서 확인(미 감지 확인)
3. Probe Base 위치 센서 확인(Probe 교체 위치)
4. Probe Base Probe 감지 센서 확인(감지 확인)
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 50
對 外 秘
■ Auto Change – Unloading Probe Card
Probe Base 이동 Path
AC 이동 Path
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 탈착
> 동작
1. Auto Changer Z축 이동(Up 센서 감지)
2. Probe Base PCB Unlock
3. Probe Base Clamp Unlock
4. Probe Base Zero Unlock
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 51
對 外 秘
■ Auto Change – Unloading Probe Card
Probe Base 이동 Path
AC 이동 Path
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 탈착
> 동작
1. Auto Changer Z축 이동
2. Auto Changer Arm에 Probe 감지센서 확인(감지 확인)
3. Probe Base Probe 감지 센서 확인(미 감지)
4. Probe Base Zero lock
5. Auto Changer Z축 이동(Down 센서 감지)
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 52
對 外 秘
■ Auto Change – Unloading Probe Card
Probe Base 이동 Path
AC 이동 Path
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 내보내기
> 준비 동작
1. Auto Changer Arm에 Probe 감지센서 확인
2. Auto Changer 위치 센서 확인(대기 위치)
3. Auto Changer Z축 이동(Down 센서 감지)
> SACC I/F 동작
1. Buffer 이동
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 53
對 外 秘
■ Auto Change – Unloading Probe Card
Probe Base 이동 Path
AC 이동 Path
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 내보내기
> 동작
1. Auto Changer Z축 이동(Down 센서 감지)
2. Auto Changer 위치 센서 확인(SACC 교체 위치)
3. Auto Changer Arm에 Probe 감지센서 확인(미 감지 확인)
> SACC I/F 동작
1. SACC Shutter Open
2. Probe가 Auto Changer 에서 탈착 확인
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 54
對 外 秘
■ Auto Change – Unloading Probe Card
Probe Base 이동 Path
AC 이동 Path
Z축 높이
UP
DOWN
Auto Changer
Probe 내보내기
> 동작
1. Auto Changer Z축 이동(Down 센서 감지)
2. Auto Changer Arm에 Probe 감지센서 확인(미 감지 확인)
3. Auto Changer 위치 센서 확인(대기 위치)
> SACC I/F 동작
1. Unload 완료 동작
2. SACC Shutter Close
대기 위치
SACC 교체 위치
Probe 교체 위치

## Slide 55
對 外 秘
■ Auto Change – SACC Load I/F

## Slide 56
對 外 秘
■ Auto Change – SACC Unload I/F

## Slide 57
對 外 秘
■ Auto Change – SACC Unload I/F