## Slide 1
분판 Cell AGING & 검사기 (알파설비)
PC 구성 자료
작성자 : SW개발1팀

## Slide 2
■ SW 구성도
운영 PC(WIN10)
화질1 PC(WIN10)
화질2 PC(WIN10)
시야각1 PC(WIN10)
시야각2 PC(WIN10)
색이상(면계측)1 PC(WIN10)
색이상(면계측 )2 PC(WIN10)
특성2 PC(WIN10)
PLC
MOTION Controller
Align / Review CCD
EFU
LED Controller
PG PC(WIN10)
특성1 PC(WIN10)
CIM PC(WIN10)
SEM Controller
Serial Multi Port
Serial Port
CC-Link
센서
릴레이
실리더
램프
Stage(44Axis)
POE LAN
CCD
CCD
CCD
CCD
CCD
CCD
PG
MUX
GigaE LAN
온도센서
Safety PLC
VCR 모듈
SACC
Touch Monitor
LCR / TSP PC(WIN10)

## Slide 3
■ SW 구성도 - 네트워크 연결 구성도
운영 PC(WIN10)
Align / Review CCD
POE LAN
Serial Port
CIM PC(WIN10)
MOTION Controller
GigaE LAN
LED Controller
CC-Link
Indexer PC
CC-Link(Master)
EFU
Serial Multi Port
온도센서
화질 PC(2대)
시야각PC(2대)
색이상(면계측)PC(2대)
PG PC
PG 9EA(점등 5EA, Aging 4EA)
MOXA
특성 측정PC(2대)
GigaE LAN
SEM Controller
Safety PLC
PLC
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
LCR / TSP PC
DFS Server
GigaE LAN
GigaE LAN
GigaE LAN
GigaE LAN
GigaE LAN
MOXA
TSP 보드
X-Ray Ionizer

## Slide 4
■ SW 구성도 – Ethernet
운영 PC(WIN10)
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
내부 HUB(8Port)
CIM PC(WIN10)
PLC
SACC Teach Panel
Align / Review CCD
MOTION Controller
SEM Controller
Safety PLC

## Slide 5
■ SW 구성도 – Ethernet
운영 PC(WIN10)
화질 PC(2대)
시야각PC(2대)
색이상(면계측)PC(2대)
PG / 특성 PC
특성 측정PC(2대)
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
LCR / TSP PC
내부 HUB(8Port)
원장 PC(OCP 설비 대응 시)
내부 HUB(8Port)
CIM PC(WIN10)

## Slide 6
■ SW 구성도 – PG 연결
화질 PC(2대)
시야각PC(2대)
색이상(면계측)PC(2대)
특성 / PG PC
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
LCR / TSP PC
PG 우측
NAME | 시리얼 PORT
PG ->화질1 | 4
PG ->화질2 | 5
PG ->시야각1 | 6
PG ->시야각2 | 7
PG ->색이상1 | 8
PG ->색이상2 | 9
PG ->LCR | 10
PG ->TSP | 11
특성-> PG | 12
PG -> 특성 | 13
NAME | 시리얼 PORT
화질 ->PG | 2
NAME | 시리얼 PORT
시야각 -> PG | 2
NAME | 시리얼 PORT
색이상 -> PG | 2
NAME | 시리얼 PORT
LCR -> PG | 1
TSP -> PG | 2
NAME | 시리얼 PORT
TSP PC -> TSP보드1 | 
TSP PC -> TSP보드2 | 
TSP PC -> TSP보드3 | 
TSP PC -> TSP보드4 | 
TSP PC -> TSP보드5 | 
TSP PC -> TSP보드6 | 
TSP PC -> TSP보드7 | 
TSP PC -> TSP보드8 | 
TSP PC -> TSP보드9 | 
MOXA Nport5610-16Port
TSP 보드
MOXA Nport5610-8-DT
MOXA Nport5610-8-DT
PG 좌측

## Slide 7
■ PC 슬롯 추가 보드
 | 총수량 | CIM PC | 제어PC | PG PC | 화질 | 시야각 | 색이상 (면계측) | 특성 측정 | LCR | 여분
POE Lan Card PCIE-1672 (2PORT) | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 4
LAN Card (INTEL NIC 10,100,1000M PCIe) | 5 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 
SECS Driver (Xcom) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
CC-LINK IE(PC TYPE) | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
PCI-1620(8Port), CABLE 포함 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
PCI-1622(8Port), CABLE 포함 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
MIL LICENCE 10.0 (USB RUNTIME KEY) | 4 |  |  |  | PC당 1개 | PC당 1개 |  |  |  | 
Frame Grabber {RAD EV 5M CLSF} | 2 |  |  |  | PC당 1개 |  |  |  |  | 
Frame Grabber (RAD EV 5M CLDB) | 2 |  |  |  |  | PC당 1개 |  |  |  | 
Trigger Board (PCIE 2CH Counter Controller(BEHR+SIO-CN2CH-CY)) | 2 |  |  |  |  |  | PC당 1개 |  |  | 

## Slide 8
■ PC LAN Port 현황
 | CIM PC | 제어PC | PG PC | 화질 | 시야각 | 색이상 (면계측) | 특성 측정 | LCR
기본 LAN Main Board (2port) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
추가 장착 LAN (1 Gigabit LAN 2Port (PCI-E)) | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  | 
별도 구매(5개) (INTEL NIC 1 Gigabit LAN 1Port PCI-e) | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
총 수량 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3

## Slide 9
■ 연결 구성-CIM PC
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
CIM PC(WIN10)
EFU
Serial Multi Port
온도센서
1 Gigabit LAN 2Port (PCI-E)
SEM Controller
Safety PLC
DFS Server
X-Ray Ionizer
GigaE LAN
(Intel PCIe)
1 Gigabit LAN 2Port (PCI-E)
1 Gigabit LAN
1 Gigabit LAN
GigaE LAN
(Intel PCIe)

## Slide 10
■ 연결 구성-제어 PC
제어 PC(WIN10)
Align CCD(2개)
POE LAN
PCIE-1672 (2PORT)
Serial Port
MOTION Controller
1 Gigabit LAN
LED Controller
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
1 Gigabit LAN 2Port (PCI-E)
1 Gigabit LAN 1Port (PCI-E)
POE LAN
PCIE-1672 (2PORT)
Align CCD(2개)
1 Gigabit LAN

## Slide 11
■ 연결 구성 - PG PC
PG PC(WIN10)
Serial Multi Port
8Port * 2개
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
1 Gigabit LAN
특성 측정PC
특성 측정PC
MOXA Nport5610-8-DT
MOXA Nport5610-8-DT
NAME | 시리얼 PORT
PG ->화질1 | 4
PG ->화질2 | 5
PG ->시야각1 | 6
PG ->시야각2 | 7
PG ->색이상1 | 8
PG ->색이상2 | 9
PG ->LCR | 10
PG ->TSP | 11
특성-> PG | 12
PG -> 특성 | 13
1 Gigabit LAN 2Port (PCI-E)
1 Gigabit LAN 2Port (PCI-E)
1 Gigabit LAN
GigaE LAN
(Intel PCIe)

## Slide 12
■ 연결 구성 – LCR / TSP PC
LCR / TSP PC(WIN10)
Serial Port
Ethernet
시리얼(RS232/RS485)
USB
CL
내부 Slot
광섬유
내부 HUB1
내부 HUB2
1 Gigabit LAN
1 Gigabit LAN
NAME | 시리얼 PORT
TSP PC -> TSP보드1 | 
TSP PC -> TSP보드2 | 
TSP PC -> TSP보드3 | 
TSP PC -> TSP보드4 | 
TSP PC -> TSP보드5 | 
TSP PC -> TSP보드6 | 
TSP PC -> TSP보드7 | 
TSP PC -> TSP보드8 | 
TSP PC -> TSP보드9 | 
MOXA Nport5610-16Port
NAME | 시리얼 PORT
LCR -> PG | 1
TSP -> PG | 2
GigaE LAN
(Intel PCIe)

## Slide 13
운영 PC
화질 PC
화질 PC
PG PC
특성측정 PC
원장 PC
원격 PC
시야각 PC
KVM(4CH)
KVM(4CH)
KVM(4CH)
KVM(4CH)
24” 모니터_1
24” 모니터_4
24” 모니터_2
24” 모니터_3
LCR / TSP PC
색이상 PC
(면계측)
■ 18. SW 구성도 - 모니터 구성
CIM PC
색이상 PC
(면계측)
시야각 PC
특성측정PC
추후 OCP#3호기 개조 시 원격,원장 PC 추가 필요
Z키보드,마우스
Z키보드,마우스
KVM 스위치
Z KVM 스위치

## Slide 14
■ PC 사이즈
화질 PC
시야각 PC
운영 PC
특성 / P/G PC
특성측정 PC
LCR / TSP PC
CIM PC
색이상 PC
(면계측)
품명 | 규격 | 개수
KVM 스위치 | US224 | 3
KVM | CS1794(4Port) | 4